## Slide 1
2021｜4/12 |
FW upgrade DB Will
Notes: 開場:木蘭花木蘭花x21,引清兵入關的是誰?

## Slide 2
目的
為了節省RMA產品的費用和提高用戶的滿意度，協助客戶在客戶端進行韌體更新。
手段
1. 相同的model name有不同的falsh id 與controller組合,對應到不同的韌體,因此以serial number取得產品生產的相關資訊,以mapping到相對應的韌體。
項目預期效益
1. 減少RMA Return rata (按 2020 Sep-Oct SX6000NP案例，有44%的SSD透過FW Update 即可解決問題)
2. 提升效率，簡化End user 操作FW Update步驟 (原本四步驟簡化為2步驟)
3. 降低錯誤，將自動偵測User 所使用的型號，避免選錯型號或是選錯FW 版號

## Slide 3
VE(Willsw_Lin#13061)
數位行銷 (EddieWc_Huang#13492)
EE()
IT(Nick Hsieh#13468)
系統架構
Toolbox
TP Portal
FW Database
SN& current FW Ver
Link
DataCenter API
SN
FLASH 料號,
三階料號,
*2021/04/13
MES_Client
MES DB
TP
DataCenter
同步程式
SZ PD

## Slide 4
TP Portal& FW Database
TP Portal
Flash PN & Controller PN
Current FW version
料號比對表
韌體比對表
New FW Version
Download Link
FW Database

## Slide 5
資料比對流程
+
Flash PN & Controller PN
料號比對表
韌體比對表
=
韌體比對表
Current FW version
+
=
New FW Version
Step1.
Step2.
Step3.
return download link of( New FW version link)

## Slide 6
Database
第一層
料號對照表
Model
第二層
Vendor
第三層
韌體對照表
FFU(.zip)
Model名稱需與韌體對照表相同
資料夾名稱(Vendor&Model)需與料號對照表中的Fwseries相同
Sample

## Slide 7
料號對照表
以三階料號與Flashic料號比對(料號對照表)得到 Fwseries(Vendor\Model) 打開對應的韌體對照表
FWupdateMappingTable.V0.0.0.xls

## Slide 8
韌體對照表
以現有的FwVersion 找出應更新的NewVersion
若不存在NewVersion(已是最新 ,或下版無法更新),填入NA
RTK5766.xls

## Slide 9
Series
Series對程式沒有意義,只是方便編輯的標記
若有同樣的Series代表NewVersion相同

## Slide 10
Database上傳流程
1.將資料移到P:\91-跨部門分享資料\SSDFWUpdate-DB\SSDFWupdate
2.並通知數位行銷部負責人(目前是EddieWc_Huang),將資料更新至測試伺服器,
3.待其更新完成後,進行測試(見測試流程)
4.若測試伺服器測試OK,通知數位行銷部負責人,將資料更新至正式伺服器
5.待其更新完成後,進行測試(見測試流程)
6.若測試OK,Done.

## Slide 11
測試流程_確認序號
準備一組在更新的資料中的序號
EX.
SN:2I3620091967
透過DataCenterAPI 得到三階料號(THREE_PN)與FLASHIC料號(FLASHIC_PN)
EX.
THREE_PN = 34570061
FLASHIC_PN = 60077376
確認料號對照表中有該料號組合
EX.

## Slide 12
使用Postman(見使用Postman呼叫DataCenterAPI)
Post方式URL：http://192.168.1.38:9090/api/MESAPI/Post
傳入參數：
{
"API_KEY":"B9274B9CCA881E2EE0535AAAA8C0929620210118135023456",
"APP_NAME":"GET_PN_BY_SN",
"RETURN_TYPE":"JSON",
"IN_SN":"2I3620091967"
}
回傳參數：
{
"APP_NAME": "GET_PN_BY_SN",
"RETURN_TYPE": "JSON",
"API_RESULT": "OK",
"RETURN_MSG": "MES_OK",
"SN_STATUS": "Y",
"WORK_ORDER": "23018244",
"PART_NO": "14990063",
"THREE_PN": "34570061",
"FLASHIC_PN": "60077376",
"CONTROLLER_PN": "61001740"
}
DATA CENTER API

## Slide 13
使用Postman呼叫DataCenterAPI
安裝Postman後開啟
(可使用一般版
或Google Chrome app)
1.按右上角[+],新增request
2.選擇Post
3.輸入URL

## Slide 14
使用Postman呼叫DataCenterAPI
4.選擇Body
5.選擇Raw,並將顯示Text改為顯示JSON
6.輸入傳入參數

## Slide 15
使用Postman呼叫DataCenterAPI
7.按下Send 結果會顯示在下方

## Slide 16
測試流程_確認下載連結
確認序號OK後
在瀏覽器直接使用TP Portal API,
a.傳入序號與舊韌體版本,應回傳新韌體的FFU下載連結
EX.
SN : 2I3620091967
Old Fwver: V9002s16
應得到
RTK5763.xls

## Slide 17
測試流程_確認下載連結
b.傳入序號與最新韌體版本,應回傳Y001
EX.
SN : 2I3620091967
Lastest Fwver: V9002s77
應得到
RTK5763.xls
NA表示已是最新

## Slide 18
測試伺服器:
http://webapi2.adata.com/testssd_api/testcurl?SSD_Serial_Number=2I3620091967
&SSD_Inside_Firmware=V9002s16
正式伺服器:
http://webapi2.adata.com/ssd_api/ssdFwUpdate?SSD_Serial_Number=2I3620091967
&SSD_Inside_Firmware=V9002s16
TP_Portal API
序號
韌體
序號
韌體